## Slide 1: COJTハードウェアコース 自由課題 “FFT回路を用いたボイスチェンジャー”
情報科学類3年 兒玉拓巳

## Slide 2: ボイスチェンジャー
サウンド回路を使用し、音声を入力⇒変換し、面白ボイスを再生する
自分の声を高いピッチ、低いピッチに変更して聞くことが可能
音声の変換には高速フーリエ変換(FFT)を用いた
ボイスチェンジャー

## Slide 3: 高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)
離散フーリエ変換(DFT)を高速に計算するアルゴリズム
フーリエ変換を行うことにより、音声周波数の値を変更することができる
今回はverilogでFFT回路を自作した
FFTについて

## Slide 4: FFTをハードウェア化するには？(1)
FFT計算行列を回路で実現する
FFTをハードで実装
X0 W0(x0+x2) + W0(x1+x3)
X2 W0(x0+x2) - W0(x1+x3)
X1 W0(x0-x2) + W1(x1-x3)
X3 W0(x0-x2) - W1(x1-x3)
=

## Slide 5: FFTをハードウェア化するには？(2)
バタフライ演算を用いて実装可能(N=4)
FFTをハードで実装
加算器
加算器
加算器
加算器
加算器
加算器
加算器
加算器
+1
x1
x2
x3
X0
X1
X2
X3
(x0+x2)
(x1+x3)
(x0-x2)
(x1-x3)
x0
-1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
+W0
-W1
+W0
+W0
-W0
+W0
+W1
+W0

## Slide 6: FFT回路設計図(参考)
FFTをハードで実装

## Slide 7: 回路全体図
回路全体図
vramctrl
buffer
outgen
FFT
clkgen
regctrl

## Slide 8: FFT回路の特徴
bufferから出てきた右16bit：左16bitのステレオデータをリアルタイム変換
FFT後の振幅-周波数空間でピッチシフトし、IFFT(逆変換)して元に戻す(⇒次スライド)
逆変換後は音声出力部(outgen)にデータを送り、そのまま再生させる
FFTについて

## Slide 9: FFT回路の中身
FFT回路内部
FFT
IFFT
FFT
周波数変換
ピッチシフト

## Slide 10: 回路のステートマシン
ステートマシン
PLAY
IDLE
WAIT
END
PAUSE
STOP
PLAY以外
PLAY
曲終了∧ループ無
曲終了∧ループ有
buf空き有
buf空き無
PLAY
PAUSE

## Slide 11: 苦労した点
FFT変換後に周波数をいじるとノイズが大量に出てきて、抑えるのに苦労した
エコーの実装も試みたが、遅延再生は仕様上できない（？）ようで断念した
FFTについて

## Slide 12: 工夫した点
(仕様書には書いていないが)FFT速度向上のためにステレオLRでbufferを並列にして独立操作した
FPGAボードでは音声のマイク入力が無いため、コマンドライン上で録音->転送->回路実行を全自動化させた
マウスクリックが何度も連続で押されてしまうため、チャタリング防止を行った
FFTについて